## Slide 1
指导老师：易朋兴 副教授
答辩人： 方舟
毕业设计论文答辩
烤箱门自平衡铰链机构的研究

## Slide 2
内容简介
一.需求分析
二.方案选择
三.结构设计
四.有限元分析

## Slide 3
选题的背景与意义
小型烤箱
门轻，易撞击
中型烤箱
依靠摩擦力
费力
难以任意角度平衡
大型烤箱
国内外发展趋势
国内
胡国衡-门体、铰链一体化
杨朝伟-铰链在箱体侧面，功能丰富
国外
家电企业-自主设计，针对性
Ronit Malka-机器人铰链

## Slide 4
需求分析
设计主要的铰链机构，满足力学平衡性要求
优化主体机构，达到空间安装要求
开度8~12°时门体可自动闭合
徒手可将门体拆卸下来，便于清洗箱体内部
校核铰链结构强度、动作过程是否达标

## Slide 5
内容简介
一.需求分析
二.方案选择
三.结构设计
四.有限元分析

## Slide 6
门体重力矩与开门角度关系——
方案一
方案三
两个正弦机构组合
微元思想构造凸轮
方案二
减速机构与单一正弦机构组合
铰链位于箱体侧面

## Slide 7
方案比较
方案一：最简易，但存在减速机构
方案二：两套正弦机构，零件多、体积大
方案三：凸轮参数难以确定
比较后最终选择方案一

## Slide 8
内容简介
一.需求分析
二.方案选择
三.结构设计
四.有限元分析

## Slide 9
1-箱体
2-门体
3-铰链
以功能为主，铰链位于箱体侧面
优点
空间足够大，设计更为简易
铰链尺寸可随门重增加增大
便于安装铰链、拆卸门体
缺点
临近加热内胆，温度稍高
与门体相距较远，需要更多零件传递重力
总体布局
铰链结构
1-铰链杆
2-锁止杆
3-左右连杆片
4-转轴支撑架
5-19曲柄
6-推杆
7、8-44曲柄
9-底座
三大机构
平衡机构
自动关门机构
门体可拆卸机构

## Slide 10
平衡机构
平行四边形机构：传力
圆心角机构：减速
重力
弹簧力
平行四边形机构
圆心角机构
自动关门机构
U形槽配合弹簧力拉动销轴使门体关上
门体可拆卸机构
锁止杆提供额外的力平衡弹簧力，门体可轻松拆卸
锁止杆

## Slide 11
内容简介
一.需求分析
二.方案选择
三.结构设计
四.有限元分析

## Slide 12
静力学分析
分析状态：质量最大——12kg，重力矩最大——最大开门角度
边界条件
网格
应力集中—支撑架，采用3mm，Tetrahedrons划分
支撑架
结果
最大应力121.81MPa，大约45钢屈服极限355MPa的三分之一，强度足够。

## Slide 13
动力学分析
开门动作分析
自动关门动作分析
开门ADAMS模型
自动关门ADAMS模型
平衡弹簧形变量曲线
竖直弹簧形变量曲线
平衡弹簧形变量随角度呈正弦函数关系，与预想相同，验证通过
竖直弹簧形变量逐渐减小，最后稳定，验证通过

## Slide 17
THANK YOU